Dhcp relay agent
three router R1,R2,R3 we setting dhcp relay agent in router R3
router R3:

//first set the ip

R3#en
R3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)#
R3(config)#
R3(config)#int f0/0
R3(config-if)#ip addr 192.168.2.1 255.255.255.0
R3(config-if)#no shut
R3(config-if)#int
*Sep 20 08:50:49.639: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R3(config-if)#int
*Sep 20 08:50:49.639: %ENTITY_ALARM-6-INFO: CLEAR INFO Fa0/0 Physical Port Administrative State Down
*Sep 20 08:50:50.639: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R3(config-if)#int s4/0
R3(config-if)#ip addr 11.0.0.2 255.0.0.0
R3(config-if)#no shut
R3(config-if)#
*Sep 20 08:51:09.247: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial4/0, changed state to up
R3(config-if)#
*Sep 20 08:51:09.247: %ENTITY_ALARM-6-INFO: CLEAR INFO Se4/0 Physical Port Administrative State Down
*Sep 20 08:51:10.247: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial4/0, changed state to up
R3(config-if)#exit

ROUTER 2:
R2#
R2#
R2#en
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#int s3/1
R2(config-if)#ip addr 11.0.0.1 255.0.0.0
R2(config-if)#no shut
R2(config-if)#
*Sep 20 08:53:08.875: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial3/1, changed state to up
R2(config-if)#int
*Sep 20 08:53:08.875: %ENTITY_ALARM-6-INFO: CLEAR INFO Se3/1 Physical Port Administrative State Down
R2(config-if)#int f
*Sep 20 08:53:09.879: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial3/1, changed state to up
R2(config-if)#int f0/0
R2(config-if)#ip addr 192.168.1.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shut
R2(config-if)#
R2(config-if)#int
*Sep 20 08:53:30.267: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R2(config-if)#int
*Sep 20 08:53:30.267: %ENTITY_ALARM-6-INFO: CLEAR INFO Fa0/0 Physical Port Administrative State Down
*Sep 20 08:53:31.267: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R2(config-if)#int s3/1
R2(config-if)#ip addr 10.0.0.2 255.0.0.0
R2(config-if)#no shut

router 1:

R1#en
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#
R1(config)#int f0/0
R1(config-if)#ip addr 192.168.0.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#int
*Sep 20 08:56:20.131: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R1(config-if)#int
*Sep 20 08:56:20.131: %ENTITY_ALARM-6-INFO: CLEAR INFO Fa0/0 Physical Port Administrative State Down
*Sep 20 08:56:21.131: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R1(config-if)#int s5/1
R1(config-if)#ip addr 10.0.0.1 255.0.0.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#exit

now routing through the three router:
here we do the rip routing
router 1:
R1(config)#router rip
R1(config-router)#version 2
R1(config-router)#network 192.168.0.0
R1(config-router)#net
R1(config-router)#network 10.0.0.0
R1(config-router)#no au
R1(config-router)#no auto-summary
R1(config-router)#exit

router2:
R2(config)#router rip
R2(config-router)#version 2
R2(config-router)#network 10.0.0.0
R2(config-router)#network 11.0.0.0
R2(config-router)#network 192.168.1.0

R2(config-router)#no auto-summary
R2(config-router)#exit

router3:
R3(config)#router rip
R3(config-router)#version 2
R3(config-router)#
*Sep 20 08:51:32.879: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial4/0, changed state to down
R3(config-router)#network 192.168.2.0

R3(config-router)#network 11.0.0.0

R3(config-router)#no auto-summary
R3(config-router)#exit

now setting the dhcp pool in R3
R3(config)#ip dhcp pool R3
R3(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.0
R3(dhcp-config)#default
R3(dhcp-config)#default-router 192.168.2.1
R3(dhcp-config)#dns
R3(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
R3(dhcp-config)#exit
R3(config)#ip dhcp pool R2
R3(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
R3(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
R3(dhcp-config)#dns
R3(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
R3(dhcp-config)#exit
R3(config)#ip dhcp pool
R3(config)#ip dhcp pool R1
R3(dhcp-config)#network 192.168.0.0 255.255.255.0
R3(dhcp-config)#default-router 192.168.0.1
R3(dhcp-config)#dns
R3(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
R3(dhcp-config)#exit

Router 2:
R2(config)#int f0/0 [local network]
R2(config-if)#ip helper-address 192.168.2.1

router1:
R1(config)#int f0/0
R1(config-if)#ip help
R1(config-if)#ip helper-address 192.168.2.1
R1(config-if)#

now go to every pc and
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.

PC-1>
PC-1> ip dhcp
DORA IP 192.168.0.2/24 GW 192.168.0.1

PC-1> sh ip

NAME : PC-1[1]
IP/MASK : 192.168.0.2/24
GATEWAY : 192.168.0.1
DNS : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 11.0.0.2
DHCP LEASE : 86374, 86400/43200/75600
MAC : 00:50:79:66:68:00
LPORT : 10034
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10035
MTU : 1500

PC-1>

this is for gns3