Dhcp in gns3:

command in router:
R1#enable

R1#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R1(config)#do sh ip int brief

R1(config)#int f0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#

*Sep 18 12:00:32.615: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R1(config-if)#
*Sep 18 12:00:32.615: %ENTITY_ALARM-6-INFO: CLEAR INFO Fa0/0 Physical Port Administrative State Down
*Sep 18 12:00:33.615: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

R1(config-if)#ip dhcp pool tanvir

R1(dhcp-config)#network 192.168.0.0 255.255.255.0

R1(dhcp-config)#default-router 192.168.0.1
R1(dhcp-config)#dns
R1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)#exit

go to the pc and type

Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.

PC-1> ip dhcp
DORA IP 192.168.0.2/24 GW 192.168.0.1

PC-1> sh ip

NAME : PC-1[1]
IP/MASK : 192.168.0.2/24
GATEWAY : 192.168.0.1
DNS : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 192.168.0.1
DHCP LEASE : 86398, 86400/43200/75600
MAC : 00:50:79:66:68:00
LPORT : 10010
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10011
MTU : 1500

PC-1>